## Slide 1
JR中央・総武線（各駅停車）
車両運用スケジュール最適化
～ 制約プログラミング（CP-SAT）による30日間スケジュール自動生成 ～
鈴木 皓太

## Slide 2
目次
1. 成果物概要
2. 背景
3. 目的
4. アプローチ方法
5. 使用データ
6. 結果
7. 考察
8. 工夫点
9. 苦労点
10. 今後の施策
1 / 15

## Slide 3
1. 成果物概要
JR中央・総武線（各駅停車）の車両編成の運用スケジュールを
制約プログラミング（CP-SAT）を用いて自動最適化するシステムを開発
【主な機能】
  30日間の運用スケジュールを自動生成
  検査期限（A検査・B検査）を厳守した割当
  走行距離の偏りを最小化し編成間の均等化を実現
  回送（デッドヘッド）の最小化
  Excel / Plotly による可視化出力
2 / 15

## Slide 4
1. 成果物概要（システム構成）
【入力】
master_data.xlsx
・operations（運用一覧）
・formations（編成一覧）
・rules（検査ルール）
【処理】
jb-operations.py
・翌日固定運用の割当
・B検査優先割当（CP-SAT）
・A検査優先割当
・残り運用のCP-SAT最適化
・待機運用の割当
【出力】
baseline_output.xlsx
・schedule_long
・gantt_ops / gantt_loc
・gantt_triplet
・schedule_view.html
→
→
技術スタック: Python 3.10+ / Google OR-Tools (CP-SAT) / pandas / openpyxl / Plotly
3 / 15

## Slide 5
2. 背景
鉄道の車両運用計画は、複数の制約を同時に満たす必要がある複雑な組合せ最適化問題
【現状の課題】
  車両編成ごとにA検査（7～10日周期）・B検査（20日以上周期）の期限管理が必要
  B検査には走行距離の上限制約もあり、手作業での計画立案は困難
  回送（デッドヘッド）を減らしつつ、走行距離を均等にする必要がある
  翌日固定運用（47B→49B 等）などの業務ルールも考慮が必要
→ これらを手作業で行うと膨大な時間がかかり、最適解を見つけることが難しい
4 / 15

## Slide 6
3. 目的
制約プログラミング（CP-SAT）を活用して、
複数の制約を同時に満たす30日間の車両運用スケジュールを自動生成する
【具体的な目標】
  1. 検査期限（A検査・B検査）を100%遵守するスケジュールの生成
  2. 走行距離の偏りを最小化し、編成間の公平性を担保
  3. 回送（デッドヘッド）回数を最小化し、効率的な運用を実現
  4. Excel・HTMLによる見やすいアウトプットの提供
5 / 15

## Slide 7
4. アプローチ方法（全体フロー）
多段階の割当アルゴリズムで、優先度の高い制約から順に処理
Phase 0: 翌日固定運用の割当（47B→49B, 53B→55B 等）
  前日の運用から翌日が確定している組み合わせを最優先で割当
Phase 1: B検査の優先割当（CP-SAT）
  B検査から20日以上経過した編成を、検査可能な運用に優先的に割当
  距離・日数が逼迫している編成ほど高い優先度
Phase 2: A検査の優先割当
  A検査から6～7日経過した編成を、検査可能駅（三鷹・中野・津田沼）始発の運用へ割当
6 / 15

## Slide 8
4. アプローチ方法（CP-SAT最適化）
Phase 3: 残り運用のCP-SAT最適化
  未割当の必須運用を残りの編成にCP-SATで割当
【目的関数（最小化）】
  走行距離の偏り（max - min）: 重み 1000
  検査期限超過: 重み 100
  デッドヘッド回数: 重み 10
【主な制約条件】
  各運用に1編成のみ割当（1対1）
  各編成に最大1運用のみ（1日1運用）
  B検査後の累積走行距離が上限を超えないこと
Phase 4: 余り編成は現在位置に応じた待機運用（IDOL_*）を割当
7 / 15

## Slide 9
5. 使用データ
operations（運用マスタ）
・operation_id: 運用番号（53B, IDOL_Mitaka 等）
・required: 必須フラグ（1=毎日必要）
・is_inspection_B: B検査可能フラグ
・start_loc / end_loc: 始発駅・終着駅
・distance_km: 走行距離
formations（編成マスタ）
・formation_id: 編成番号（A501, A502 等）
・init_location: 初期位置
・init_days_since_inspectionA/B: 検査経過日数
・init_distance_since_inspectionB_km: B検査後距離
rules（検査ルール）
・max_days_since_inspectionA: A検査の最大経過日数
・max_days_since_inspectionB: B検査の最大経過日数
・max_distance_since_inspectionB: B検査後の最大走行距離(km)
入力ファイル: data/master_data.xlsx（3シート構成）
8 / 15

## Slide 10
6. 結果（スケジュール出力）
30日間の全編成運用スケジュールを自動生成に成功
【出力シート一覧】
  schedule_long: 全割当のロングフォーマット（1行=1編成×1日）
  gantt_ops: 編成×日のガントチャート（運用番号）
  gantt_loc: 始発駅→終着駅の位置ガント（駅別色分け）
  gantt_triplet: 運用番号 + 始発/終着の3列表示
  gantt_inspection_triplet: 検査状態の推移（daysA, daysB, distB_km）
【可視化】
  Plotlyによるインタラクティブなヒートマップ（HTML出力）
  セル色で始発駅を識別、赤枠でデッドヘッドを強調表示
9 / 15

## Slide 11
6. 結果（達成指標）
【検査期限の遵守】
  A検査・B検査ともに期限超過ゼロを達成（overdueA=0, overdueB=0）
  B検査の走行距離上限も全日程で遵守
【走行距離の均等化】
  目的関数で max(total_km) - min(total_km) を最小化
  全編成間の走行距離の偏りを抑制
【回送の抑制】
  翌日固定運用やA/B検査の優先割当により、回送回数を削減
  駅の近接ペア（JB33-JB30, JB33-JB35）は回送扱いしない例外ルールを適用
10 / 15

## Slide 12
7. 考察
【多段階アルゴリズムの有効性】
  固定運用→B検査→A検査→CP-SAT の順で処理することで、
  優先度の高い制約を確実に満たしつつ、残りを最適化できた
【CP-SATの適用効果】
  走行距離の均等化と回送最小化を同時に達成
  重み付き目的関数（W_RANGE=1000, W_OVD=100, W_DEADHEAD=10）で
  距離均等化を最優先にしたことが結果に良い影響を与えた
【課題】
  計算時間はデフォルト設定で十分短いが、編成数・運用数が増えると
  CP-SATの探索空間が拡大し、解の品質とのトレードオフが発生する可能性がある
11 / 15

## Slide 13
8. 工夫点
【アルゴリズム面】
  多段階割当: 固定→検査B→検査A→CP-SAT→待機 の5フェーズに分割
  B検査の優先割当にもCP-SATを使用し、距離・日数が逼迫した編成を
  自動的に検査運用に誘導
  A検査は始発駅マッチング（三鷹・中野・津田沼）で回送を抑制
【データ設計】
  駅名のナンバリング変換（三鷹→JB01, 中野→JB07 等）で
  日本語/英語/コードのいずれでも入力可能に
  回送の例外ルール（近接駅ペア、固定運用チェーン）をデータとして定義
12 / 15

## Slide 14
8. 工夫点（可視化・出力）
【Excel出力の工夫】
  駅コード別の色分け（三鷹=紺, 中野=水色, 御茶ノ水=オレンジ, 千葉=紫）
  ヘッダ固定・フィルター・列幅自動調整で実用的なシートを出力
  ガントチャート形式で日×編成の一覧性を確保
  検査状態トリプレット表示（daysA, daysB, distB_km）で安全性を可視化
【Plotly可視化】
  ヒートマップ + ホバー表示で運用・始発駅・終着駅を確認可能
  デッドヘッドのセルを赤枠で強調表示
  HTMLラッパーで縦スクロール対応（大量の編成でも閲覧可能）
13 / 15

## Slide 15
9. 苦労点
【CP-SATの制約設計】
  走行距離の均等化（range最小化）とデッドヘッド最小化は
  相反する場合があり、重みの調整に試行錯誤が必要だった
  B検査の距離上限制約を追加した際、割当不能になるケースが発生し、
  フェーズ間の連携（B検査割当→残り割当）の順序設計に苦労した
【検査ロジックの複雑さ】
  A検査は日数リセット、B検査は日数+距離リセットと条件が異なり、
  状態管理（FormationState）の更新タイミングの整合性確保が難しかった
  「検査成立→リセット→距離加算→日末+1」の順序を間違えると
  結果が大きく変わるため、デバッグに時間がかかった
14 / 15

## Slide 16
9. 苦労点（データ・可視化）
【データの整合性】
  駅名の表記揺れ（日本語 / 英語 / ナンバリング）への対応
  Excel入力時の型不一致（数値/文字列）の吸収処理
  マスターデータの必須列チェックとエラーメッセージの設計
【Excel出力のフォーマット】
  openpyxlでの複雑なセル書式設定（結合・罫線・色分け）に
  多くのコードが必要になり、可読性の維持に苦労した
  ガントチャートの3列/4列トリプレット表示の罫線処理が複雑だった
15 / 15

## Slide 17
10. 今後の施策
【機能拡張】
  ダイヤ改正への対応（運用パターンの動的切り替え）
  複数路線への展開（他のJR路線への適用検討）
  臨時ダイヤ・運休時の再スケジューリング機能
【最適化の改善】
  CP-SATのタイムリミット設定と解の品質モニタリング
  目的関数の重みを動的に調整する仕組みの導入
  より長期間（60日・90日）のスケジュール生成への対応
【UI/UX】
  Webアプリ化（Streamlit等）でブラウザから操作可能に
  マスターデータの入力バリデーション強化
  スケジュール結果のダッシュボード表示
16 / 15